Praktilise töö tegemise reeglid:

- Praktilist tööd tehes tuleb alati järgida ohutusnõudeid, s.t. mitte ohtu seada iseennast ja kaasõpilasi.

- Praktilist tööd tehes vastutab töö läbiviija tema poolt kasutatavate katsevahendite eest. Kui mõnel katsevahendil on midagi viga või juhtub sellega midagi, tuleb sellest koheselt õpetajale teada anda.

- Katsevahendid tuleb peale töö lõpetamist kokku korjata ja viia tagasi selleks ettemääratud kohta.

- Praktilist tööd tegema asudes loe esmalt läbi juhend, mitte ära hakka kohe katseid läbi viima.

- Kõik praktilises töös tehtut tuleb kirjeldada töölehel (protokollis), kus kajastub nii töö eesmärk, kasutatavad töövahendid, töö käik kui tulemused ja kokkuvõtted.

Praktiline töö ELEKTRIVOOL METALLIDES JA

ELEKTROLÜÜTIDE VESILAHUSTES

9. klass

Praktilise töö puhul on kombeks kõik väga täpselt kirja panna. Esmalt määratakse töö eesmärk ehk põhjus, miks tööd tehakse.

Töö eesmärk

Metallis on vabadeks laengukandjateks elektronid. Millised laetud osakesed on vabadeks laengukandjateks elektrolüütide vesilahustes?

Milline on metallide siseehitus? Mis on neil vabadeks laengukandjateks?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

Kirjelda elektrivoolu tekkimist metalljuhtmes, kasutades väljendeid: vabad elektronid, metalljuhe, elektriväli, korrapäratu liikumine, suunatud liikumine.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A Kas puhas kraanivesi juhib elektrit?

Alustuseks pannakse kirja kõik vajalikud töövahendid.

Töövahendid – keeduklaas kraaniveega, alalisvooluallikas, madalapingeline lamp alusel, 3 ühendusjuhet, 2 kirjaklambrit.

Seejärel kirjutatakse täpselt etapp etapi järel üles, mida töös tehti.

Töö käik

- Koosta vooluring alalisvooluallikast (kasuta 4,5 V), lambist ja 2 juhtmest. Kontrolli, kas süsteem töötab – lamp läheb põlema.

- Ühenda lambist üks juhe lahti, lisa sinna kolmas juhe. Nüüd torka mõlema vaba juhtme otsa kirjaklambrid.

- Kontrolli uuesti süsteemi töökorras olekut pannes kirjaklambrid üksteise vastu. Lamp peab süttima.

- Pane kirjaklambrid vette nii, et nad kokku ei puutu. Kas lamp süttib? ……………………………………..

Miks lamp ei sütti - milline on puhta vee siseehitus? Mis on elektrivoolu tekkeks puudu?

..........................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………….....………..

B Kas kuiv sool juhib elektrit?

Alustuseks pannakse kirja kõik vajalikud töövahendid.

Töövahendid – tops soolaga, alalisvooluallikas (4,5 V), madalapingeline lamp alusel, 3 ühendusjuhet, 2 kirjaklambrit.

Seejärel kirjutatakse täpselt etapp etapi järel üles, mida töös tehti.

Töö käik

- Tõsta keeduklaas veega kõrvale ja asenda see kuiva soola topsiga.

- Pane kirjaklambrid soola sisse nii, et nad kokku ei puutu. Kas lamp süttib? ………………………………

Miks - milline on kuiva keedusoola siseehitus? Mis on elektrivoolu tekkeks puudu?

..........................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………….………..

C Kas soola (elektrolüüdi) vesilahus juhib elektrit?

Alustuseks pannakse kirja kõik vajalikud töövahendid.

Töövahendid – keeduklaas veega ja tops soolaga, plastlusikas, alalisvooluallikas (4,5 V), madalapingeline lamp alusel, 3 ühendusjuhet, 2 kirjaklambrit.

Seejärel kirjutatakse täpselt etapp etapi järel üles, mida töös tehti.

Töö käik

- Sega veega täidetud keeduklaasi üks lusikatäis soola. Sega, kuni sool on praktiliselt lahustunud.

- Pane kirjaklambrid elektrolüüdi lahusesse nii, et nad kokku ei puutu. Kas lamp süttib? …………………..

Miks - milline on keedusoola vesilahuse siseehitus?

.…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………………...

- Võta kirjaklambrid välja ja lisa veel üks lusika täis soola. Sega hoolikalt!

- Pane kirjaklambrid uuesti lahusesse nii, et nad omavahel kokku ei puutu.

Kirjelda nüüd lambi põlemist. Miks võiks nüüd lamp erksamalt põlema hakata (kuigi silmaga seda ei pruugi näha)? ……………..………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...

KOKKUVÕTE

Kirjelda elektrivoolu tekkimist elektrolüüdi vesilahuses, kasutades väljendeid: positiivsed ioonid, negatiivsed ioonid, elektrolüüdi vesilahus, elektriväli, korrapäratu liikumine, suunatud liikumine, positiivne poolus, negatiivne poolus.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………