Praktilise töö tegemise reeglid:

- Praktilist tööd tehes tuleb alati järgida ohutusnõudeid, s.t. mitte ohtu seada iseennast ja kaasõpilasi.

- Praktilist tööd tehes vastutab töö läbiviija tema poolt kasutatavate katsevahendite eest. Kui mõnel katsevahendil on midagi viga või juhtub sellega midagi, tuleb sellest koheselt õpetajale teada anda.

- Katsevahendid tuleb peale töö lõpetamist kokku korjata ja viia tagasi selleks ettemääratud kohta.

- Praktilist tööd tegema asudes loe esmalt läbi juhend, mitte ära hakka kohe katseid läbi viima.

- Kõik praktilises töös tehtut tuleb kirjeldada töölehel (protokollis), kus kajastub nii töö eesmärk, kasutatavad töövahendid, töö käik kui tulemused ja kokkuvõtted.

Praktiline töö ELEKTROLÜÜS Valikkursus Füüsika ja tehnika

Praktilise töö puhul on kombeks kõik väga täpselt kirja panna. Esmalt määratakse töö eesmärk ehk põhjus, miks tööd tehakse.

Töö eesmärk

- Õppida tegema etteantud kontsentratsiooniga lahust.

- Õppida analüüsima nähtusid (praegu elektrolüüsi näitel).

Elektrolüüs

Elektrolüüs -"lagunemine vee toimel" - elektrolüütide lahustes ja sulatistes, elektrivoolu toimel kulgev redoksprotsess. Redutseerumine ja oksüdeerumine kulgevad elektroodide pinnal.

Katood – elektrood, millel toimub …………………………………………………………………

Anood – elektrood, millel toimub ………………………………………………………………….

(http://www.innove.ee/UserFiles/Riigieksamid/2013/keemia_re_2009-2012_ylesanded.pdf)

Vedelikes ja gaasides on vabadeks laengukandjateks ……………………………… Elektrit juhtiv vedelik on ………………………………. lahus. Elektrivoolu olemasolu korral vedelikus eraldub elektroodidel ……………… Seda nähtust nimetatakse …………………........, millel põhineb ka esemete katmine õhukese metallkihiga.

A Kas puhas kraanivesi juhib elektrit?

Alustuseks pannakse kirja kõik vajalikud töövahendid.

Töövahendid – keeduklaas, 3-elemendiline patarei, madalapingeline lamp alusel, 2 krokodillotsikut, ühendusjuhtmed, Zn-nael, Fe-nael.

Seejärel kirjutatakse täpselt etapp etapi järel üles, mida töös tehti.

Töö käik

- Koosta vooluring patareist, lambist, juhtmetest ja naeltest, pannes mõlema naela otsa krokodillotsiku ja teisest otsast läheb juhe edasi. Patarei „-“-klemmiga ühenda Fe-nael ja „+“-klemmiga Zn-nael.

- Kontrolli lambi ja patarei töökorras olekut pannes naelad üksteise vastu. Lamp peab süttima.

- Pane naelad vette nii, et nad kokku ei puutu. Kas lamp süttib? …………………….

- Joonista vastav katseskeem.

B Kas kuiv keedusool juhib elektrit?

Alustuseks pannakse kirja kõik vajalikud töövahendid.

Töövahendid – petri tass, plastmasslusikas, 3-elemendiline patarei, madalapingeline lamp alusel, 2 krokodillotsikut, ühendusjuhtmed, Zn-nael, Fe-nael.

Seejärel kirjutatakse täpselt etapp etapi järel üles, mida töös tehti.

Töö käik

- Kasuta eelmise etapi vooluringi.

- Pane 2 lusikatäit kuiva soola petri tassi peale.

- Kontrolli lambi ja patarei töökorras olekut pannes naelad üksteise vastu. Lamp peab süttima.

- Pane naelad kuiva soola sisse nii, et nad kokku ei puutu. Kas lamp süttib? ……………………. Miks?

……………………………………………………………………………………………………………

- Joonista vastav katseskeem.

C Kas keedusoola vesilahus juhib elektrit?

Alustuseks pannakse kirja kõik vajalikud töövahendid.

Töövahendid – klaaspulk, 3-elemendiline patarei, madalapingeline lamp alusel, 2 krokodillotsikut, ühendusjuhtmed, Zn-nael, Fe-nael, keeduklaas veega, petri tass soolaga.

Seejärel kirjutatakse täpselt etapp etapi järel üles, mida töös tehti.

Töö käik

- Kasuta eelmise etapi vooluringi.

- Kalla petri tassi pealt sool keeduklaasi ja lisa nii palju toasooja vett kraanist, et sool lahustuks (rohkem pole vaja). Segamiseks kasuta klaaspulka.

- Kontrolli lambi ja patarei töökorras olekut pannes naelad üksteise vastu. Lamp peab süttima.

- Pane naelad vesilahuse sisse nii, et nad kokku ei puutu. Kas lamp süttib? ……………………. Miks?

…………………………………………………………………………………………………………

- Joonista vastav katseskeem.

D Etteantud kontsentratsiooniga lahuse valmistamine

Alustuseks pannakse kirja kõik vajalikud töövahendid.

Töövahendid – statiiv, keeduklaas, piirituslamp, tikud, termomeeter, 0,1 g täpsusega kaal, aluspaber, plastmasslusikas, klassist segamispulk, vasksulfaat.

Seejärel kirjutatakse täpselt etapp etapi järel üles, mida töös tehti.

Töö käik

- Pese keeduklaas ja täida see uuesti 30 ml veega ning soojenda seda kuni 50 ºC- ni.

- Vahepeal arvuta välja, kui palju vasksulfaati pead kaaluma, et saada 20% lahus.

Tee siia korralik arvutuskäik!

- Kaalu nõutud vasksulfaadi kogus paberile (tõsta lusikaga). Kaalumisel pane esmalt paber kaalu peale ja nulli näit, alles seejärel tõsta aine.

- Lisa see soojendatud veele ja sega klaaspulgaga kuni täieliku lahustumiseni.

E Elektrolüüs

Alustuseks pannakse kirja kõik vajalikud töövahendid.

Töövahendid – keeduklaas elektrolüüdi lahusega, 3-elemendiline patarei, madalapingeline lamp alusel, 2 krokodillotsikut, ühendusjuhtmed, Zn-nael, Fe-nael.

Seejärel kirjutatakse täpselt etapp etapi järel üles, mida töös tehti.

Töö käik

- Pööra naeltel teine ots (et mõlemad oleks puhtad ja kuivad).

- Pane uuesti ülejäänud vooluallikaga ühendatud naelad lahusesse nii, et nad omavahel kokku ei puutu.

- Oota natuke.

- Mida märkad? Kas lamp läheb põlema (natuke), mis toimub lahuses?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

- Võta nüüd naelad välja. Mida märkad?

………………………………………………………………………………………………………………

Proovi setet naelte pealt eemaldada. Mida märkad?

………………………………………………………………………………………………………………

Mis juhtus Zn-naelaga ja miks? Seleta nähtust võttes aluseks metallide reageerimise pingerea.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Mis juhtus Fe-naelaga ja miks? Seleta nähtust võttes aluseks metallide reageerimise pingerea.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………